Partner

WYCENA OPERAT SZACUNKOWY Nr 2104/21

OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Ładowarka Ł34.

Kraków, 2021 kwiecień 29

Opracowano w:

MK DOLIWA CAR

ul. Myśliwska 53F,  30-718 Kraków

Autor opracowania:	                            mgr inż. franciszek michał dzik

Rzeczoznawca  ds. wycen

maszyn i urządzeń

01. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

02. UŻYTKOWNIK / WŁAŚCICIEL

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

03. PRZEDMIOT WYCENY

Sprzęt wg wskazania zleceniodawcy:

| LP | NAZWA (wg wskazań zleceniodawcy) |
| --- | --- |
| 01 | Ładowarka Ł34 |

04. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej ładowarki Ł34
 dla potrzeb transakcji kupna – sprzedaży, zbycie zbędnego środka

05. DATA I MIEJSCE BADANIA

Urządzenia poddano oględzinom i próbom działania w dniu 2021.05.27

na terenie  kopalni piasku ZGK Bolesław.

06. UWAGI DODATKOWE

Wszelkich informacji na temat przedmiotów wyceny, w szczególności  dotyczących  ich  sprawności i kompletności oraz przebiegu eksploatacji  udzielił Andrzej Jarząb.

07. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY

Vide Załączniki: 1

08. OPINIA KOŃCOWA, PODSUMOWANIE WYCENY

Aktualna wartość rynkowa  netto ładowarki Ł34

w stanie przedstawionym do badania  z uwzględnieniem typu, konstrukcji, roku produkcji, ubytków wartości, określona odpowiednio w podejściu porównawczym wynosi:

| LP | NAZWA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ładowarka Ł34 | 18 000,00 zł |

słownie: osiemnaścietysięcyzłotych

09. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową netto ładowarki Ł34 ustaloną odpowiednio w podejściu porównawczym.

- Powyższe wartości nie są wartościami likwidacyjnymi.

2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia  wyceny.

3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości  w  jakimkolwiek  dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotów wyceny i ewentualne skutki wynikające z dalszego ich użytkowania, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

5. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.

6. Powyższa  wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów.

Opracował rzeczoznawca,

ds. wyceny maszyn i urządzeń

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

ZAŁĄCZNIK NR 01 do OT  2104/21

1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:

Ładowarka Ł34, HUTA STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

2. Numery fabryczne:     2211/K

3. Rok odbudowy:     2010 r.

4. Opis i podstawowe dane nominalne:     Vide załącznik nr 02

INFORMACJE OGÓLNE

| 1. | Nazwa środka techn. | Ładowarka |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wytwórca | Vide 1. |
| 3. | Model, typ | Ł34 |
| 4. | Wyposażenie (osprzęt) | Łyżka 4,5 m³, opony 23.5-25, silnik SW680 |
| 5. | Przeznaczenie | Roboty ziemne – załadunek materiałów sypkich |
| 6. | Numer fabryczny | 2206/K |
| 7. | Inny numer identyfikacyjny | 8608001145 |
| 8. | Rok odbudowy | 2010 |

DANE ADRESOWE ŚRODKA TECHNICZNEGO

| 9. | Lokalizacja środka techn. (dokładny adres) | ZGK Bolesław |
| --- | --- | --- |
| 10. | Imię i nazwisko osoby do kontaktu z rzeczoznawcą | Andrzej Jarząb |
| 11. | Telefon do kontaktu | 728 456 192 |

DANE FORMALNE

| 12. | Liczba dotychczasowych użytkowników | Nie ma danych |
| --- | --- | --- |
| 13. | Czy jest tabliczka znamionowa? | Jest. |
| 14. | Czy jest Dokumentacja- Techniczno-Ruchowa | Jest. |
| 15. | Czy stan techn. obiektu można zweryfikować w działaniu? | Maszyna unieruchomiona. |
| 16. | Czy środek techn. jest nadal produkowany? | Nadal produkowany model Ł 534 E |
| 17. | Czy jest autoryzowane przez producenta biuro sprzedaży i serwis w Polsce ? Jeśli tak to podać dane adresowe. | HSW Stalowa Wola, „HYDROSPRZĘT” Łąkta Dolna 142, 32-733 Trzciana |
| 18. | Pozostałe informacje o rynku: pierwotnym, wtórnym, popularność urządzenia, substytuty,... | Istnieje rynek wtórny. |
| 19. | Uwagi dodatkowe |  |

ZNAMIONOWE DANE TECHNICZNE

| 20. | Podstawowe dane nominalne, parametry rob., dane charakterystyczne |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | Masa | 20 200 kg |
| 22. | Wymiary gabarytowe |  |

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI

| 23. | Do czego służy ? (opisać zastosowanie) | Roboty ziemne – załadunek materiałów sypkich |
| --- | --- | --- |
| 24. | Rodzaj produkcji (natężenie obciążenia) | Cykl ciągły |
| 25. | Współdziałające środki techn. i konieczne media | Nie wymagalne |
| 26. | Przeprowadzone dotychczas naprawy (termin, zakres , koszt) | Serwisowany. |

INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM

| 27. | Środek techniczny sprawny, | Niesprawny, |
| --- | --- | --- |
| 28. | Środek techniczny niesprawny (podać rodzaj i przyczynę niesprawności) | Ogólne zużycie . |

5. Uwagi o stanie technicznym i eksploatacji.

Vide załącznik nr 02. Szacowany czas pracy ca. 50 000 mth. Na wskaźniku 7 396 mth.

6. Wartość rynkowa ładowarki Ł34 w podejściu porównawczym

Istnieje rynek wtórny tego rodzaju maszyn. Najczęściej ładowarki używane sprawne są oferowane za kwoty od około 115000 do 180 000 zł w zależności od typu, wydajności, rocznika i stanu technicznego. Na tle ofert porównawczych (firmy pośredniczące, informacje ofertowe w Internecie BAUMASCHINE) do porównania przyjmuję maszynę:

Ładowarka LIEBHERR 574 rok budowy 1998 r sprawna gotowa do pracy. Parametry robocze podobne jak ładowarka Ł34 rok odbudowy  2010 r.

Wartość maszyny 180 000,00 zł netto.

Przykładowe oferty:

| SW Ł34B | 2004 r | 100 000,00 zł |
| --- | --- | --- |
| SW Ł540 | 2004 r | 150 000,00 zł |
| VOLVO L150C | 1999 r | 160 000,00 zł |
| LIEBHERR 574 | 1998 r | 180 000,00 zł |
| FURUKAWA 365II | 1999 r | 152 000,00 zł |
| HONOMAG 70E | 1994 r | 141 000,00 zł |
| FURUKAWA 365 | 1995 r | 139 500,00 zł |
| KOMATSU WA380-3H | 2000 r | 115 000,00 zł |

- Atrybuty porównawcze

Jako atrybut przyjmuję następujące parametry maszyn:

| Atrybut | LIEBHERR 574 | Wyceniana maszyna Ładowarka Ł34 |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy | 1998 | 2010 |
| Rok odbudowy | 1998 | 2010 |
| Stan techniczny | dobry | b.dobry |
| Cena | 180 000,00 zł | wyliczana |

| Atrybut | Korekty wartości względem LIEBHERR 574 |
| --- | --- |
| Producent, marka | - 20% |
| Parametry pracy | - 10% |
| Stan techniczny, | - 60% |
| Suma korekt | - 90% = - 0,90 |

- Wartość rynkowa maszyny ustalona w podejściu porównawczym:

Wartość wycenianej ładowarki Ł34 odbudowa w 2010 r  w porównaniu z ładowarką LIEBHERR 574 wynosi:

180 000,00 zł  x ( 1 – 0,90 ) =  18 000,00 zł

OPINIA KOŃCOWA

Indywidualna wartość rynkowa ładowarki Ł34 z uwzględnieniem modelu, typu, producenta, roku produkcji, określona  w podejściu porównawczym wynosi

18 000,00 zł

(słownie: osiemnaścietysięcyzłotych).

Opracował rzeczoznawca,

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

Z A Ł Ą C Z N I K   NR 02   D O  O T  2104/21

OCENA  STANU  TECHNICZNEGO

- Przedmiot oceny :

Przedmiotem oceny jest ładowarka kołowa  produkcji Zakładu Mechanicznego Huty Stalowa Wola  o następującej charakterystyce:

- ładowarka  Ł – 34  nr fabryczny.......................................... .....2211/K

-    rok odbudowy............................................................................2010

- pojemność łyżki..............................                                             4,5 m3

- maksymalna wysokość wsypu.....................................................3,1 m

- długość całkowita w położeniu transportowym................ ..........7,80 m

- promień skrętu w położeniu transportowym ................. .............6,22 m

- masa ładunku w łyżce.............................................................. 7000 kG

- masa eksploatacyjna ładowarki...............................................20200 kG

- silnik – SW680/59/8 – trudny rozruch, nie osiąga parametrów, całkowite zuzycie

- zmiennik momentu – jednostopniowy, jednofazowy o przełożeniu

dynamicznym 3,0 : 1 - zuzyty

- skrzynia biegów – w pełni przełączalna pod obciążeniem, z wałkiem pośrednim,

cztery biegi do przodu i cztery do tyłu. Przełączenie biegu

drugiego na trzeci po zatrzymaniu ładowarki. Max prędkość

ładowarki 39 km / h - zużyta

- mechanizm różnicowy i mosty napędowe – napęd na cztery koła, mechanizm

różnicowy typu ciężkiego, z przekładnią planetarną w piastach kół.- luzy eksploatacyjne, wypracowae

- most przedni mocowany sztywno do ramy, most tylny mocowany wahliwie.

Kąt      wahania 30º - wypracowany.

- układ skrętu – napęd hydrauliczny z mechanicznym nadążnym układem śledzenia.

Kąt skrętu 40 º. – wypracowany, nieszczelnosci

- układ hamulcowy – główny pneumatyczno – hydrauliczny działający na cztery koła.

tarcze hamulcowe suche niesprawny.

-    postojowy włączany sprężynowo, zwalniany pneumatycznie składający się z                  pojedynczej tarczy na wale wejściowym przedniego mostu.- niesprawny

- układ roboczy – typu „Z” z uszczelnionymi połączeniami przegubowymi – wypracowany, luzy

- opony o wymiarach 23.5 x 25  - zużycie 60%

- układ hydrauliczny – zbiornik o pojemności 255 l, pompy zębate 2 szt., jedna podwójna i jedna pojedyncza - przecieki wewnętrzne.

- przyrządy kontrolno pomiarowe – komplet wskaźników obejmujących pełną kontrolę silnika, zmiennika momentu, układu jezdnego (tachometr, prędkościomierz, woltomierz), liczby godzin pracy, układu przenoszenia napędu, układu hamulcowego, układu hydraulicznego - niesprawne.

- Nie ma narzędzi  obsługowych.

Biorąc pod uwagę wiek ładowarki, przeprowadzone naprawy i wymiany części, maszyna nie nadaje się do remontu, gdyż rachunek ekonomiczny doprowadzenia maszyny do stanu technicznego zapewniającego jej funkcjonalność jest ze wszech miar nieuzasadniony.

## Z A Ł Ą C Z N I K   NR 03 DO  OT 2104/21   Dokumentacja zdjęciowa: