Partner

WYCENA OPERAT SZACUNKOWY Nr 2105/21

OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Spycharka gąsienicowa TD20G.

Kraków, 2021 kwiecień 29

Opracowano w:

MK DOLIWA CAR

ul. Myśliwska 53F,  30-718 Kraków

Autor opracowania:	                            mgr inż. franciszek michał dzik

Rzeczoznawca  ds. wycen

maszyn i urządzeń

01. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

02. UŻYTKOWNIK / WŁAŚCICIEL

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

03. PRZEDMIOT WYCENY

Sprzęt wg wskazania zleceniodawcy:

| LP | NAZWA (wg wskazań zleceniodawcy) |
| --- | --- |
| 01 | Spycharka gąsienicowa TD20G |

04. CEL WYCENY - OPINII

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej spycharki gąsienicowej TD20G  dla potrzeb transakcji kupna – sprzedaży, zbycia zbędnego środka.

05. DATA I MIEJSCE BADANIA

Maszynę poddano oględzinom i ocenie w dniu 2021.04.27

na terenie kopalni piasku Zakładu Gospodarki  Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1 Bolesław k./Olkusza

06. UWAGI DODATKOWE

Wszelkich informacji na temat przedmiotów wyceny, w szczególności  dotyczących  ich  sprawności i kompletności oraz przebiegu eksploatacji  udzielił Andrzej Jarząb.

07. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY

Vide Załączniki: 1

08. OPINIA KOŃCOWA, PODSUMOWANIE WYCENY

Aktualna wartość rynkowa  netto spycharki gąsienicowej TD20G w stanie przedstawionym do badania  z uwzględnieniem typu, konstrukcji, roku produkcji, ubytków wartości, określona odpowiednio w podejściu porównawczym wynosi:

| LP | NAZWA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spycharka gąsienicowa TD20G | 38 500,00 zł |

słownie: trzydzieściosiemtysięcypięćsetzłotych

09. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową netto spycharki gąsienicowej TD20G ustaloną odpowiednio w podejściu porównawczym oraz jest oceną techniczną określającą stan techniczny spycharki przy przekazaniu jej do eksploatacji.                                 Powyższe wartości nie są wartościami likwidacyjnymi

- Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia  wyceny.

3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości  w  jakimkolwiek  dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotów wyceny i ewentualne skutki wynikające z dalszego ich użytkowania, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

5. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.

6. Powyższa  wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów.

Opracował rzeczoznawca,

ds. wyceny maszyn i urządzeń

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

ZAŁĄCZNIK NR 01 do OT  2105/21

1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:

Spycharka gąsienicowa Stalowa Wola TD20G, HSW Stalowa Wola S.A.

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

2. Numery fabryczne:     2209/K

3. Rok odbudowy:     2010 r

4. Opis i podstawowe dane nominalne:

INFORMACJE OGÓLNE

| 1. | Nazwa środka techn. | Spycharka gąsienicowa |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wytwórca | Vide 1. |
| 3. | Model, typ | TD20G |
| 4. | Wyposażenie (osprzęt) | Silnik CUMMINS M11, 180 kW,250 kM, lemiesz półwklęsły z regulowanym przechyłem szerokość odspajania 4,67 m, 9,56 m3, klimatyzacja |
| 5. | Przeznaczenie | Roboty ziemne |
| 6. | Numer fabryczny | 2209/K |
| 7. | Inny numer identyfikacyjny | Silnik: 35217988 |
| 8. | Rok produkcji / odbudowy | / 2010 r stan licznika – 11 517 mtg. |

DANE ADRESOWE ŚRODKA TECHNICZNEGO

| 9. | Lokalizacja środka techn. (dokładny adres) | ZGK Bolesław |
| --- | --- | --- |
| 10. | Imię i nazwisko osoby do kontaktu z rzeczoznawcą | Andrzej Jarząb |
| 11. | Telefon do kontaktu | 728 456 192 |

DANE FORMALNE

| 12. | Liczba dotychczasowych użytkowników | Nie ma danych |
| --- | --- | --- |
| 13. | Czy jest tabliczka znamionowa? | Nie ma. |
| 14. | Czy jest Dokumentacja- Techniczno-Ruchowa | Jest. |
| 15. | Czy stan techn. obiektu można zweryfikować w działaniu? | Maszyna przygotowana do pracy. |
| 16. | Czy środek techn. jest nadal produkowany? | Nadal produkowany TD20M |
| 17. | Czy jest autoryzowane przez producenta biuro sprzedaży i serwis w Polsce ? Jeśli tak to podać dane adresowe. | Huta Stalowa Wola, HYDROSPRZĘT Łąkta Dolna |
| 18. | Pozostałe informacje o rynku: pierwotnym, wtórnym, popularność urządzenia, substytuty,... |  |
| 19. | Uwagi dodatkowe |  |

ZNAMIONOWE DANE TECHNICZNE

| 20. | Podstawowe dane nominalne, parametry rob., dane charakterystyczne | Moc silnika 1804 kW, gąsienice skalne 600 mm, lemiesz 9,56 m3 szer. 4,67 m wys. 1,73 m, , siła zagłębienia 137 kN, siła wyrywająca 317 kN |
| --- | --- | --- |
| 21. | Masa | 20 980 kg |
| 22 | Wymiary gabarytowe | Dł/szer/wys 8,36 / 3,25 / 4,08 m |

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI

| 23. | Do czego służy ? (opisać zastosowanie) | Roboty ziemne |
| --- | --- | --- |
| 24. | Rodzaj produkcji (natężenie obciążenia) | Cykl ciągły |
| 25. | Współdziałające środki techn. i konieczne media | Nie wymagalne |
| 26. | Przeprowadzone dotychczas naprawy (termin, zakres , koszt) | Odbudowa 2010 r. Zakres remontu przeprowadzono w HYDROSPRZĘT Łąkta Dolna. |

INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM

| 27. | Środek techniczny sprawny, | Sprawny. |
| --- | --- | --- |
| 28. | Środek techniczny niesprawny (podać rodzaj i przyczynę niesprawności) | Maszyna kompletna, technicznie sprawna. Podczas próby działania przeprowadzonej na terenie firmy stwierdziłem prawidłowe działanie wszystkich zespołów hydrauliki siłowej, układu kierowniczego, układu napędowego oraz zespołu roboczego. Stopień zużycia maszyny zgodny z arrasem pracy. Zużycie eksploatacyjne w normie. |

5. Uwagi o stanie technicznym i eksploatacji.

Odbudowa 2010 r. Ogólny stopień zużycia po odnowie szacuję na - 50%.

6. Wartość rynkowa spycharki gąsienicowej TD20G w podejściu porównawczym

Istnieje rynek wtórny tego rodzaju maszyn. Najczęściej spycharki gąsienicowe używane są oferowane za kwoty od około 100 000 do 250 000 zł w zależności od typu, wydajności, rocznika i stanu technicznego. Na tle ofert porównawczych (firmy pośredniczące, HUTA STALOWA WOLA, informacje ofertowe w Internecie trader.pl, giełda.pl) do porównania przyjmuję maszynę:

Spycharka gąsienicowa CATERPILLAR D6R rok budowy 1998 r  sprawna gotowa do pracy. Parametry robocze takie same jak spycharka gąsienicowa TD20G rok odbudowy 2010 r.

Wartość maszyny   110 000,00 zł netto.

Przykładowe oferty

| STALOWA WOLA TD25M | 2010 r | 250 000,00 zł |
| --- | --- | --- |
| CATERPILLAR D6R | 2007 r | 240 000,00 zł |
| CATERPILLAR D6R | 1998 r | 110 000,00 zł |
| KOMATSU D58E | 1996 r | 100 000,00 zł |

- Atrybuty porównawcze

Jako atrybut przyjmuję następujące parametry maszyn:

| Atrybut | Spycharka gąsienicowa CATERPILLAR D6R | Wyceniana maszyna spycharka gąsienicowa TD20G |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy | od1998 |  |
| Rok produkcji | 1998 | odbudowa 2010 r |
| Stan techniczny | dobry | dobry |
| Cena | 110 000,00 zł | wyliczana |

| Atrybut | Korekty wartości względem: spycharka gąsienicowa CATERPILLAR D6R |
| --- | --- |
| Odbudowa | 5% |
| Stan techniczny | - 50% |
| Marka, producent | - 10% |
| Parametry pracy | - 10% |
| Suma korekt | - 65% = - 0,65 |

- Wartość rynkowa maszyny ustalona w podejściu porównawczym:

Wartość wycenianej maszyny spycharki gąsienicowej TD20G odb. 2010 r

w porównaniu ze  spycharką gąsienicową CATERPILLAR D6R 1998 r wynosi:

110 000,00  x ( 1 - 0,65 ) =  38 500,00 zł

OPINIA KOŃCOWA

Indywidualna wartość rynkowa spycharki gąsienicowej TD20G

odbudowa 2010 r  z uwzględnieniem modelu, typu, producenta, roku produkcji, określona  w podejściu porównawczym wynosi       38 500,00 zł

(słownie: trzydzieściosiemtysięcypięćsetzłotych).

Opracował rzeczoznawca,

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

## ZAŁĄCZNIK NR  02  Dokumentacja zdjęciowa: