Partner

OPINIA SZACUNKOWA WYCENA Nr 2106/21

OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Koparka gąsienicowa KOMATSU PC240 NLCD-7K

Kraków, 2021 kwiecień 29

Opracowano w:

MK DOLIWA CAR

ul. Myśliwska 53F,  30-718 Kraków

Autor opracowania:	                            mgr inż. franciszek michał dzik

Rzeczoznawca  ds. wycen

maszyn i urządzeń

01. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

02. UŻYTKOWNIK / WŁAŚCICIEL

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

03.   PRZEDMIOT OCENY

Maszyna wg wskazania zleceniodawcy:

| LP | NAZWA (wg wskazań zleceniodawcy) |
| --- | --- |
| 01 | Koparka KOMATSU PC240 NLCD-7K |

04. CEL OCENY

Celem oceny jest określenie wartości koparki.

05. DATA I MIEJSCE BADANIA

Maszynę poddano oględzinom i próbom działania w dniu 2021.05.27 na terenie kopalni piasku

ZGK Bolesław.

06. UWAGI DODATKOWE

Wszelkich informacji na temat maszyny udzielił przedstawiciel właściciela Pan Andrzej Jarząb.

07. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY OCENY MASZYNY

Vide Załączniki: 1

08. OPINIA KOŃCOWA, PODSUMOWANIE WYCENY

Aktualna wartość rynkowa  netto koparki gąsienicowej  KOMATSU PC240 NLCD-7K

w stanie przedstawionym do badania  z uwzględnieniem typu, konstrukcji, roku produkcji, ubytków wartości, określona odpowiednio w podejściu porównawczym wynosi:

| LP | NAZWA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 01 | Koparka gąsienicowa KOMATSU PC240 NLCD-7K | 21 200,00 zł |

słownie: dwadzieściajedentysięcydwieściezłotych

09. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Powyższa ocena techniczna określa wartość n e t t o  koparki KOMATSU PC240 NLCD-7K.

- Ocena techniczna maszyny została ustalona na dzień jej badania.

3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości  w  jakimkolwiek  dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotów oceny i ewentualne skutki wynikające z dalszego ich użytkowania, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu.

Opracował rzeczoznawca,

ds. wycen maszyn i urządzeń

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

ZAŁĄCZNIK NR 01 do OT  2106/21

1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:

Koparka KOMATSU PC240 NLCD-7K , Manufactured by Komatsu UK Ltd for Komatsu Ltd, Tokyo, Japan

2. Numer  VIN:     KMTPC113K55K40405

3. Rok budowy:     2005r

4. Opis i podstawowe dane nominalne:

INFORMACJE OGÓLNE

| 1. | Nazwa środka techn. | Koparka |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wytwórca | Vide 1. |
| 3. | Model, typ | KOMATSU PC240 NLCD-7K |
| 4. | Wyposażenie (osprzęt) | Łyżka 1,5 m³ |
| 5. | Przeznaczenie | Roboty ziemne |
| 6. | Numer fabryczny | KMTPC113K55K40405 |
| 7. | Inny numer identyfikacyjny |  |
| 8. | Rok odbudowy | 2005r |

DANE ADRESOWE ŚRODKA TECHNICZNEGO

| 9. | Lokalizacja środka techn. (dokładny adres) | Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. ul. Osadowa 1 Bolesław |
| --- | --- | --- |
| 10. | Imię i nazwisko osoby do kontaktu z rzeczoznawcą | Andrzej Jarząb |
| 11. | Telefon do kontaktu | 728 456 192 |

DANE FORMALNE

| 12. | Liczba dotychczasowych użytkowników | Nie ma danych |
| --- | --- | --- |
| 13. | Czy jest tabliczka znamionowa? | Jest. |
| 14. | Czy jest Dokumentacja- Techniczno-Ruchowa | Jest. |
| 15. | Czy stan techn. obiektu można zweryfikować w działaniu? | Maszyna przygotowana do pracy. |
| 16. | Czy środek techn. jest nadal produkowany? | Nadal produkowany |
| 17. | Czy jest autoryzowane przez producenta biuro sprzedaży i serwis w Polsce ? Jeśli tak to podać dane adresowe. | KOMATSU Poland Sp. z o.o. ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek |
| 18. | Pozostałe informacje o rynku: pierwotnym, wtórnym, popularność urządzenia, substytuty,... |  |
| 19. | Uwagi dodatkowe |  |

ZNAMIONOWE DANE TECHNICZNE

| 20. | Podstawowe dane nominalne, parametry rob., dane charakterystyczne | Moc silnika 125 kW |
| --- | --- | --- |
| 21. | Masa | 22 916kg |
| 22 | Wymiary gabarytowe | Dł/szer/wys |

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI

| 23. | Do czego służy ? (opisać zastosowanie) | Roboty ziemne |
| --- | --- | --- |
| 24. | Rodzaj produkcji (natężenie obciążenia) | Cykl ciągły |
| 25. | Współdziałające środki techn. i konieczne media | Olej napędowy, płyny technologiczne. |
| 26. | Przeprowadzone dotychczas naprawy (termin, zakres , koszt) |  |

INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM

| 27. | Środek techniczny sprawny, | Nie sprawny. |
| --- | --- | --- |
| 28. | Stan techniczny | Maszyna wymagająca remontu generalnego, liczne wycieki, luzy układu napędowego, skrętu, przecieki wewnętrzne układu hydrauliki siłowej. Silnik nie odpala. |

5. Uwagi o stanie technicznym i eksploatacji.

Wyprodukowana w 2005r. Ogólny stopień zużycia po odnowie szacuję na - 80%.

6. Wartość rynkowa koparki gąsienicowej KOMATSU PC240 NLCD-7K w podejściu porównawczym

Istnieje rynek wtórny tego rodzaju maszyn. Najczęściej koparki gąsienicowe używane są oferowane za kwoty od około 70 000 do 100 000 zł w zależności od typu, wydajności, rocznika i stanu technicznego. Na tle ofert porównawczych (firmy pośredniczące, informacje ofertowe w Internecie trader.pl, giełda.pl) do porównania przyjmuję maszynę:

Koparka gąsienicowa KOBELCO E215 rok budowy 2003 r  sprawna gotowa do pracy. Parametry robocze takie same jak koparka gąsienicowa KOMATSU PC240 NLCD-7K rok budowy 2005r.

Wartość maszyny   85 000,00 zł netto.

Przykładowe oferty

| KOMATSU PC210LC | 2007 r | 77 500,00 zł |
| --- | --- | --- |
| KOBELCO E215 | 2003 r | 85 000,00 zł |
| KOMATSU PC240LC | 2008 r | 133 000,00 zł |
| VOLVO EC210 | 2008 r | 138 000,00 zł |

- Atrybuty porównawcze

Jako atrybut przyjmuję następujące parametry maszyn:

| Atrybut | koparka gąsienicowa KOBELCO E215 | Wyceniana maszyna koparka gąsienicowa KOMATSU PC240 NLCD-7K |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy | od 2003r | od 2005r |
| Rok produkcji | 2003r | 2005r |
| Stan techniczny | dobry | zły |
| Cena | 85 000,00 zł | wyliczana |

| Atrybut | Korekty wartości względem: koparki gąsienicowej KOBELCO E215 |
| --- | --- |
| Rok budowy | 5% |
| Stan techniczny | - 50% |
| Marka, producent | - 5% |
| Kompletacja | - 15% |
| Suma korekt | - 75% = - 0,75 |

- Wartość rynkowa maszyny ustalona w podejściu porównawczym:

Wartość wycenianej maszyny koparki gąsienicowej KOMATSU PC240 NLCD-7K 2005r  w porównaniu z  koparką gąsienicową  KOBELCO E215 2003 r wynosi:

85 000,00  x ( 1 - 0,75 ) =  21 250,00 zł

W zaokrągleniu: 21 200,00 zł

OPINIA KOŃCOWA

Indywidualna wartość   rynkowa   n e t t o  koparki gąsienicowej KOMATSU PC240 NLCD-7K rok budowy 2005  z uwzględnieniem modelu, typu, producenta, roku produkcji, określona  w podejściu porównawczym wynosi :        21 200,00 zł

(słownie: dwadzieściajedentysięcydwieściezłotych).

Opracował rzeczoznawca,

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

## ZAŁĄCZNIK NR  02  Dokumentacja zdjęciowa :