Partner

OPINIA SZACUNKOWA WYCENA Nr 2107/21

OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Koparka gąsienicowa KOMATSU PC340 NLC-7

Kraków, 2021 kwiecień 29

Opracowano w:

MK DOLIWA CAR

ul. Myśliwska 53F,  30-718 Kraków

Autor opracowania:	                            mgr inż. franciszek michał dzik

Rzeczoznawca  ds. wycen

maszyn i urządzeń

- ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

- UŻYTKOWNIK / WŁAŚCICIEL

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1

03. PRZEDMIOT OCENY

Maszyna wg wskazania zleceniodawcy:

| LP | NAZWA (wg wskazań zleceniodawcy) |
| --- | --- |
| 01 | Koparka KOMATSU PC340 NLC |

04. CEL OCENY

Celem opinii jest określenie wartości koparki dla potrzeb transakcji kupna-sprzedaży.

05. DATA I MIEJSCE BADANIA

Maszynę poddano oględzinom i próbom działania w dniu 2021.04.27

na terenie kopalni piasku Zakładu Gospodarki  Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1 Bolesław k./Olkusza

06. UWAGI DODATKOWE

Wszelkich informacji na temat maszyny udzielił przedstawiciel właściciela Pan Andrzej Jarząb.

07.  OPINIA KOŃCOWA, PODSUMOWANIE WYCENY

Aktualna wartość rynkowa  netto koparki gąsienicowej  KOMATSU PC340 NLC

w stanie przedstawionym do badania  z uwzględnieniem typu, konstrukcji, roku produkcji, ubytków wartości, określona odpowiednio w podejściu porównawczym wynosi:

| LP | NAZWA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 01 | Koparka gąsienicowa KOMATSU PC340 NLC | 29 000,00 zł |

słownie: dwadzieściadziewięćtysięcyzłotych

08. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową netto koparki gąsienicowej  KOMATSU PC340 NLC ustaloną odpowiednio w podejściu porównawczym oraz jest oceną techniczną określającą stan techniczny spycharki przy przekazaniu jej do eksploatacji.                                          2. Powyższe wartości nie są wartościami likwidacyjnymi

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia  wyceny.

3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości  w  jakimkolwiek  dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotów wyceny i ewentualne skutki wynikające z dalszego ich użytkowania, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

5. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.

6. Powyższa  wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów.

Opracował rzeczoznawca,

ds. wyceny maszyn i urządzeń

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

ZAŁĄCZNIK NR 01 do OT  2107/21

1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:

Koparka KOMATSU PC340 NLC , Manufactured by Komatsu UK Ltd for Komatsu Ltd, Tokyo, Japan

2. Numer  remontowy :     2227/K

3. Rok budowy / odbudowy:     2005 / 2011 r

4. Opis i podstawowe dane nominalne:

INFORMACJE OGÓLNE

| 1. | Nazwa środka techn. | Koparka |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wytwórca | Vide 1. |
| 3. | Model, typ | KOMATSU PC340 NLC |
| 4. | Wyposażenie (osprzęt) | Łyżka 2,5 m³ |
| 5. | Przeznaczenie | Roboty ziemne |
| 6. | Numer remontowy | 2227/K |
| 7. | Inny numer identyfikacyjny |  |
| 8. | Rok budowy | 2005 r - stan licznika – 43 801 mth. |

DANE ADRESOWE ŚRODKA TECHNICZNEGO

| 9. | Lokalizacja środka techn. (dokładny adres) | Kopalnia piasku Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, Bolesław |
| --- | --- | --- |
| 10. | Imię i nazwisko osoby do kontaktu z rzeczoznawcą | Andrzej Jarząb |
| 11. | Telefon do kontaktu | 728 456 192 |

DANE FORMALNE

| 12. | Liczba dotychczasowych użytkowników | Nie ma danych |
| --- | --- | --- |
| 13. | Czy jest tabliczka znamionowa? | Jest. |
| 14. | Czy jest Dokumentacja- Techniczno-Ruchowa | Jest. |
| 15. | Czy stan techn. obiektu można zweryfikować w działaniu? | Maszyna przygotowana do pracy. |
| 16. | Czy środek techn. jest nadal produkowany? | Nadal produkowany |
| 17. | Czy jest autoryzowane przez producenta biuro sprzedaży i serwis w Polsce ? Jeśli tak to podać dane adresowe. | KOMATSU Poland Sp. z o.o. ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek HYDROSPRZĘT Łąkta Dolna |
| 18. | Pozostałe informacje o rynku: pierwotnym, wtórnym, popularność urządzenia, substytuty,... | Istnieje bogaty rynek wtórny. |
| 19. | Uwagi dodatkowe |  |

ZNAMIONOWE DANE TECHNICZNE

| 20. | Podstawowe dane nominalne, parametry rob., dane charakterystyczne | Moc silnika 185 kW |
| --- | --- | --- |
| 21. | Masa | 34 000 kg |
| 22 | Wymiary gabarytowe | Dł/szer/wys |

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI

| 23. | Do czego służy ? (opisać zastosowanie) | Roboty ziemne |
| --- | --- | --- |
| 24. | Rodzaj produkcji (natężenie obciążenia) | Cykl ciągły |
| 25. | Współdziałające środki techn. i konieczne media | Nie wymagalne |
| 26. | Przeprowadzone dotychczas naprawy (termin, zakres , koszt) | Odbudowa 2011 r. Zakres remontu wg załącznika nr 2 przeprowadzono w HYDROSPRZĘT Łąkta Dolna zgodnie z technologią napraw producenta. Remont maszyny został wykonany prawidłowo. |

INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM

| 27. | Środek techniczny sprawny, | Niesprawny. |
| --- | --- | --- |
| 28. | Stan przy przekazaniu do użytku | Maszyna kompletna, technicznie niesprawna. Podczas próby działania stwierdziłem trudny rozruch silnika. Po uruchomieniu szybko traci moc i nie osiąga maksymalnych obrotów. Wypracowane koła krzyżowe, zużyte gąsienice, niesprawny układ hamulcowy, liczne nieszczelności układu hydrauliki siłowej, luzy na sworzniach oraz gniazdach. |

5. Uwagi o stanie technicznym i eksploatacji.

Odbudowa 2011 r. Ogólny stopień zużycia szacuję na - 80%.

6. Wartość rynkowa koparki gąsienicowej KOMATSU PC340 NLC w podejściu porównawczym

Istnieje rynek wtórny tego rodzaju maszyn. Najczęściej koparki gąsienicowe używane są oferowane za kwoty od około 100 000 do 120 000 zł w zależności od typu, wydajności, rocznika i stanu technicznego. Na tle ofert porównawczych (firmy pośredniczące,  HKL BAUMASCHINEN,  informacje ofertowe w Internecie trader.pl, giełda.pl) do porównania przyjmuję maszynę:

Koparka gąsienicowa HITACHI ZAXIS 350LC-3 rok budowy 2006 r  sprawna gotowa do pracy. Parametry robocze takie same jak koparka gąsienicowa KOMATSU PC340 NLC rok odbudowy 2005 r –odbudowa 2011 r.

Wartość maszyny   124 000,00 zł netto.

Przykładowe oferty

| JCB JS360LC | 2009 r | 280 000,00 zł |
| --- | --- | --- |
| DOOSAN DX420 | 2008 r | 180 000,00 zł |
| DOOSAN DX420LC | 2008 r | 186 000,00 zł |
| KOMATSU PC340LC7 | 2005 r | 105 000,00 zł |
| KOBELCO SK330H | 2007 r | 209 000,00 zł |
| HITACHI ZAXIS 350LC-3 | 2006 r | 124 000,00 zł |
| LIEBHERR 924 | 2008 r | 208 000,00 zł |
| HITACHI FH330LC-3 | 1998 r | 92 000,00 zł |
| HYUNDAI R320LC-7A | 2010 r | 200 000,00 zł |
| JOHN DEERE XCG360 | 2009 r | 200 000,00 zł |
| KOMATSU PC350 NLC | 2011 r | 280 000,00 zł |

- Atrybuty porównawcze

Jako atrybut przyjmuję następujące parametry maszyn:

| Atrybut | koparka gąsienicowa HITACHI ZAXIS 350LC-3 | Wyceniana maszyna koparka gąsienicowa KOMATSU PC340 NLC |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy | Od 2006 | od 2005 r |
| Rok produkcji | 2006 | 2005 r – odnowa 2011 r |
| Stan techniczny | dobry | niedostateczny |
| Cena | 124 000,00 zł | wyliczana |

| Atrybut | Korekty wartości względem: koparki gąsienicowej HITACHI ZAXIS 350LC-3 |
| --- | --- |
| Odbudowa | 5% |
| Stan techniczny | - 75% |
| Marka, producent | - 5% |
| Suma korekt | - 75% = - 0,75 |

- Wartość rynkowa maszyny ustalona w podejściu porównawczym:

Wartość wycenianej maszyny koparki gąsienicowej KOMATSU PC340 NLC odb. 2011 r

w porównaniu z  koparką gąsienicową HITACHI ZAXIS 350LC-3 2006 r wynosi:

124 000,00  x ( 1 - 0,75 ) =  29 000,00 zł

OPINIA KOŃCOWA

Indywidualna wartość   rynkowa   n e t t o  koparki gąsienicowej KOMATSU PC340 NLC rok budowy 2005, odbudowanej w  2011 r  z uwzględnieniem modelu, typu, producenta, roku produkcji, określona  w podejściu porównawczym wynosi :        29 000,00 zł

(słownie: dwadzieściadziewięćtysięcyzłotych).

Opracował rzeczoznawca,

mgr inż. Franciszek Michał Dzik

## ZAŁĄCZNIK NR  03  Dokumentacja zdjęciowa :