Załącznik nr 3b do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis Parametru | Parametr opis techniczny parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania odpadów zielonych, odpadów drzewnych, kompostu i kamieni |
| 2 | Urządzenie nie może być prototypem i ma pochodzić z produkcji seryjnej | Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz musi zawierać co najmniej 2 dostawy Mobilnych Przesiewaczy Bębnowych o mocy silnika minimum 50kW i spełniających normę emisji spalin STAGE 3B lub wyższą oraz o długości bębna minimum 4,5m wyposażonego w zawieszenie mechaniczne – resory paraboliczne. |
| 3 | Parametry eksploatacyjne: | Wydajność eksploatacyjna dla przesiewania kompostu w bębnie z oczkiem 20x20mm: min. 50 m3/h; |
| 4 | Układ jezdny maszyny | Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym 2- osiowym, możliwość poruszania się po drogach publicznych z prędkością 80km/h, Zawieszenie mechaniczne – resory paraboliczne Maszyna łączona do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego, wymiennego o średnicy 40 mm i 50 mm, Wyposażony w układ hamulcowy z systemem EBS oraz oświetlenie drogowe |
| 5 | Wymiary transportowe | Długość: od 10 500 do 11 500 mm; Szerokość: od 2450 do 2550 mm; Wysokość: od 3800 do 3900 mm. |
| 6 | Zespół napędowy | Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny; Zespół napędowy posiada zabezpieczenie temperaturowe: minimalny poziom temperatury silnika przy jakiej można załączyć roboczy układ hydrauliczny: 20° Moc minimalna 55,0kW spełniający normy emisji spalin STAGE 3B lub wyższą Zespół napędowy zabudowany na ruchomej platformie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych |
| 7 | Zbiornik paliwa | min 300 litrów Zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. |
| 8 | Zestaw wskaźników przesiewacza: | Zestaw wskaźników zawiera wskaźniki: stan paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczby przepracowanych godzin dziennie, prędkości obrotowej bębna; prędkość obrotowa silnika, temperatura pracy silnika |
| 9 | Główny panel sterowania: | Posiada wyświetlacz informujący o stanie pracy maszyny, jak i jej parametrach eksploatacyjnych. |
| 10 | Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową: | Długość: od 5000 do 5200mm Szerokość: od 750 do 850 mm, Taśma przenośnika wyposażona w zabieraki; Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie |
| 11 | Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitowa: | Długość: od 5000 do 5200mm Szerokość: od 750 do 850 mm, Taśma przenośnika wyposażona w zabieraki; Prędkość podajnika regulowana bezstopniowo, Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie |
| 12 | Maszyna wraz z przenośnikami stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania |
| 13 | Napęd wszystkich funkcji przesiewacza hydrauliczny |
| 14 | Kosz zasypowy | Objętość: min 5 m3 Wysokość załadunku w zakresie 2,5-2,9 m; Kosz zasypowy posiada hydrauliczne wysunięcie w celu łatwej wymiany bębna oraz oczyszczania komory wprowadzającej. Automatyczna kontrola wprowadzanego materiału: w przypadku dużej ilości materiału w bębnie przesiewającym, automatyczne zatrzymanie wprowadzania materiału, a następne jego automatyczne uruchomienie. |
| 15 | Szczotka czyszcząca bęben | Maszyna wyposażona w szczotkę czyszczącą bęben przesiewacza o średnicy. 650 ÷ 700 mm Szczotka wyposażona w mechanizm obrotowy, własny system czyszczący oraz podnoszona i opuszczana hydraulicznie |
| 16 | Bęben przesiewający: | Napęd silnikiem hydraulicznym za pomocą przekładni zębatej, Bęben osadzony na trudnościeralnych rolkach, System szybkiej wymiany bębna. Parametry techniczne pierwszego bębna Średnica – 1 750 ÷ 1 850 mm; Długość – 4 600 ÷ 4 800 mm Grubość bębna: 8mm Rodzaj perforacji: kwadratowa Rozmiar boku oczka: 20 mm Wykonany z jednolitego płaszcza stalowego, Parametry techniczne drugiego bębna Średnica – 1 750 ÷ 1 850 mm; Długość – 4 600 ÷ 4 800 mm Grubość bębna: 8mm Rodzaj perforacji: kwadratowa Rozmiar boku oczka: 40 mm |
| 17 | Podpory | Przednie podpory mechaniczne lub hydrauliczne Tylna podpora hydrauliczna |
| 18 | Smarowanie maszyny | Centralne smarowanie |
| 19 | Dokumenty dostarczone wraz z przesiewaczem | Świadectwo zgodności CE, Świadectwo homologacji dopuszczające maszynę do ruchu po drogach publicznych, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, |

Gwarancja : min 24 mc

W celu wskazania wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien przedstawić dostawę minimum 2 przesiewaczy bębnowych z:

-silnikiem spalinowym STAGE 3B lub wyższą o mocy min 50kw

-resorami parabolicznymi

-długości bębna min 4 500 mm

Wykonawca na własny koszt dostarczy maszynę na składowisko w Ujkowie Starym gmina Bolesław powiat olkuski i zapewni części zapasowe przez okres min. 10 lat. Wykonawca na własny koszt dokona szkolenia pracowników Zamawiającego. Wykonawca zapewni serwis w odległości do 600 km od siedziby zamawiającego.