Załącznik nr. 3 do SIWZ

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego nowego kompaktora z lemieszem do pchania i zagęszczania odpadów o masie roboczej 32,0 -42,0 Mg na składowisko odpadów w Ujkowie Starym 32-329 Bolesław powiat olkuski.

Wymagany rok produkcji - 2019, dostarczony kompaktor musi być fabrycznie nowy wykonany z nowych części (nie może to być prototyp). Wyposażony w lemiesz do przepychania i rozgarniania odpadów.

Charakterystyka techniczna kompaktora:

Informacje ogólne:

a/ Ciężar roboczy:	W przedziale 32 000 – 42 000 kg

b/ Prześwit pod pojazdem:	Minimum 500 mm

c/ Szerokość kół zagęszczających:	W przedziale 1100-1400 mm

d/ Średnica kół zagęszczających:	W przedziale 1400-1700 mm

f/ Liczba zębów na jednym kole zagęszczającym:  Minimum 30 szt.

Układ jezdny i napędowy:

a/ Napęd niezależny na wszystkie 4 koła

b/ Układ kierowniczy z niezależną pracą tylnej i przedniej ramy

c/ Nie dopuszcza się możliwości wykonania kampaktora na zabudowie ładowarki kołowej.

Konstrukcja:

a/ 4 koła zagęszczające stalowe

b/ Liczba zębów na każdym kole min. 30 szt.

c/ Systemem regulowanych zgarniaczy przy każdym kole (tył i przód).

d/ Urządzenia (noże) do usuwania drutów i taśm (tył i przód każdego koła).

Silnik:

a/ Wysokoprężny, 6-cylindrowy z turbodoładowaniem , spełniający normę poziomu emisji spalin co najmniej UE STAGE IV

b/ Moc silnika wg ISO 3046  min. 310 kW

c/ Instalacja elektryczna 24 Volt,

Kabina operatora:

a/ Wytłumiona, z zawieszeniem odpornym na drgania i regulowanym fotelem operatora.

b/ Kabina  klimatyzowana z systemem filtrów (w tym filtr z aktywnym węglem redukującym przykry zapach).

c/ Zabezpieczenie przed zgnieceniem w razie wywrócenia (kabina operatora wyposażona w system zabezpieczający przed deformacją kabiny przy uderzeniu i zgnieceniu zgodne z FOPS i normami ISO 3449 oraz SAE J231, a także przewróceniu się zgodne z ROPS i normami ISO 3471 oraz SAEJ 1040),

Niezbędne wyposażenie:

a/ Wskaźnik zużycia w obiegu oleju hydraulicznego,

b/ Licznik godzin pracy,

c/ Wskaźnik poziomu paliwa,

d/ Lusterka wewnętrzne

e/ Lusterka zewnętrzne

f/ Wycieraczki szyb (z przodu i z tyłu)

g/ Wyłącznik główny prądu

h/ Lampa ostrzegawcza (kogut)

i/ Klakson

j/ Sygnalizacja ostrzegawcza  jazdy wstecz

k/ Zaczep do holowania z przodu i z tyłu

l/ Gaśnica przeciwpożarowa

m/ Zestaw podstawowych narzędzi

n/ Instalacja centralnego smarowania

o/ Reflektory robocze (co najmniej 6 z przodu i 4 z tyłu)

p/ Kamera monitorująca przestrzeń za maszyną

r/ Radioodtwarzacz

Osprzęt rozgarniający:

a/ Lemiesz z okratowaną nadstawką umożliwiający pchanie odpadów.

b/ Wymiary lemiesza:

- minimalna szerokość 3700 mm

- minimalna wysokość 1900 mm

Inne wymogi:

a/ Kompaktor powinien posiadać przynajmniej dwie prędkości jazdy przód-tył.

b/ Zbiornik paliwa min. 450 l

c/ Hamulec postojowy i roboczy.

d/ Kompaktor winien być dostosowany do pracy ciągłej min. 16 godz. dziennie

e/ Kompaktor powinien być przystosowany do pracy na powierzchniach o dużym nachyleniu

f/ Oferowany kompaktor nie może być prototypem (minimalna ilość  wyprodukowanych kompaktorów tego typu - 2 szt. udokumentowana w liście referencyjnej z podaniem adresów użytkowników)

Gwarancja i warunki obsługowo-eksploatacyjne:

1/Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego na okres min.12 miesięcy.

2/ Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez Wykonawce bezpłatnie ( robocizna, dojazd) materiały eksploatacyjne po stronie zamawiającego. Zamawiający udostępni maszynę do naprawy na składowisku.

W przypadku konieczności naprawy maszyny w stacji serwisowej Wykonawca pokrywa także koszty przetransportowania kopmaktora ze składowiska Zamawiającego do stacji serwisowej i z powrotem.

3/ Obowiązkowe przeglądy będą dokonywane przez Wykonawcę zgodnie i w terminach podanych przez kartę gwarancyjną. Koszty dojazdu i  robocizna serwisu oraz materiały eksploatacyjne (filtry, oleje, itp) pokrywa Zamawiający.

4/Wykonawca dostarczy wymaganą dokumentację (instrukcję obsługi w języku polskim) oraz katalog części zamiennych i certyfikat CE na dzień przekazania maszyny Zamawiającemu.

5/Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostęp do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego działającego na terenie RP oraz zapewni dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od dnia zawarcia Umowy.

6/Wykonawca zagwarantuje 48 godzinny czas reakcji serwisu.

7/W przypadku skomplikowanych awarii Wykonawca zagwarantuje maksymalnie 7 dniowy termin naprawy kompaktora.

8/Wykonawca zapewni wszystkie atesty i dopuszczenia na rynek polski.

9/Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia co najmniej 4-operatorów  w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji oferowanego kompaktora w siedzibie Zamawiającego (w cenie maszyny).

10/ Dostawa kompaktora na składowisko odpadów komunalnych w Ujkowie Starym gmina Bolesław powiat olkuski odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.